## Slide 1
Costruzioni in legno
Tipologia costruttiva
Platform frame
Travi e pilastri
Pannelli portanti

## Slide 2
Schema statico di una struttura
Tre comportamenti statici nelle strutture:
Comportamento globale
Comportamento del pannello nel piano
Comportamento del pannello fuori dal piano
Come evitare tutto ciò:
I telai nella figura a destra potrebbero da soli sostenere un solaio, ma………….
Si rende necessario il loro collegamento con delle travi, per le sollecitazioni che provocherebbero il ribaltamento, ma…………….
Si rende necessario l’aggiunta di controventature per contrastare le azioni orizzontali.
Adesso la nostra struttura è OK

## Slide 3
Platform frame
Struttura. Composta da montanti di dimensioni 60mmx120mm, posizionati ad interasse di 60cm assemblati da pannelli OSB spessore 25mm.
Caratteristica. Realizzazione di spazi con luci inferiori a 6 m, schema tipologico vincolato a piante squadrate.
Particolare dello schema strutturale
Varie tipologie di pianta

## Slide 4
Apertura (ingressi, finestre)
Spaccato assonometrico di una struttura

## Slide 5
Pannelli portanti XLAM Legno lamellare incrociato
Struttura. Pannelli composti da vari strati di tavole in legno massiccio messi insieme con colle sintetiche, da posizionare in base alle esigenze progettuali .
Caratteristica. Realizzazione di ampi spazi senza vincoli di luci, libertà progettuale nella forma tipologica.

## Slide 6
Travi e pilastri
Struttura. Composta da pilastri di dimensione 20cmx20cm, da posizionare in base alle esigenze progettuali .
Caratteristica. Realizzazione di ampi spazi senza vincoli di luci, libertà progettuale nella forma tipologica.

## Slide 7
Carichi
Carichi
Permanenti – Peso della struttura (sempre presenti)
Accidentali – (neve, peso delle persone, arredamento)

## Slide 8
Casi di carico permanente
Copertura
Tetto a falde
Tetto piano
Tetto giardino

## Slide 9
Copertura a falde – travi in legno
Peso proprio travi 80 kg/m2
Isolamento 60 kg/m2
Tegole 60 kg/m2
Tot. permanenti Gk 200 kg/m2
Accidentali
(neve – zona 1a, m=0,8 ) Qk 80 kg/m2
Totale Gk+Qk 280 kg/m2
Tetto a falde
Tetto piano
Copertura piana – travi in legno
Peso proprio travi 100 kg/m2
Pacchetto copertura 50 kg/m2
Ghiaia 150 kg/m2
Tot. permanenti Gk 300 kg/m2
Accidentali
(neve – zona 1a, m=0,8 ) Qk 120 kg/m2
Totale Gk+Qk 420 kg/m2

## Slide 10
Copertura a giardino – travi in legno
Peso proprio travi 100 kg/m2
Doppio tavolato 20 kg/m2
Guaine + terreno 180 kg/m2
Tot. permanenti Gk 300 kg/m2
Accidentali
(neve – zona 1a, m=0,8 ) Qk 120 kg/m2
Totale Gk+Qk 420 kg/m2
Tetto giardino

## Slide 11
Casi di carico accidentale
I carichi accidentali in copertura sono riferiti alla neve è cambiano in relazione alle località.
Consideriamo come città Ferrara, Bari e Bolzano.
Accidentali neve:
Ferrara 120 Kg/mq
Bolzano 430 Kg/mq
Bari 80 Kg/mq

## Slide 12
Carico sismico

## Slide 13
Luce, Interasse
L(luce) = 5.30m
i(interasse) = 0.80m.
La fascia rossa è l’area di influenza del travetto.

## Slide 14
Tabella di predimensionamento

## Slide 15
Vediamo come in base ai riferimenti delle città considerate, si ottiene il predimensionamento di una copertura a due falde.