## Slide 1
Informazioni guida ex tempore 2 - strutture
Ing. Luca Capellari

## Slide 2
2010/2011
Schema statico di una struttura
Tre comportamenti statici nelle strutture:
Comportamento globale
Comportamento del pannello nel piano
Comportamento del pannello fuori dal piano
Come evitare tutto ciò:
I telai nella figura a destra potrebbero da soli sostenere un solaio, ma………….
Si rende necessario il loro collegamento con delle travi, per le sollecitazioni che provocherebbero il ribaltamento, ma…………….
Si rende necessario l’aggiunta di controventature per contrastare le azioni orizzontali.
Adesso la nostra struttura è OK

## Slide 3
Costruzioni in legno
Tipologia costruttiva
Platform frame
Travi e pilastri
Pannelli portanti
2010/2011

## Slide 4
Platform frame
Struttura. Composta da montanti di dimensioni 60mmx120mm, posizionati ad interasse di 60cm assemblati da pannelli OSB spessore 25mm.
Caratteristica. Realizzazione di spazi con luci inferiori a 6 m, schema tipologico vincolato a piante squadrate.
Particolare dello schema strutturale
Varie tipologie di pianta
2010/2011

## Slide 5
Apertura (ingressi, finestre)
Spaccato assonometrico di una struttura
2010/2011

## Slide 6
Travi e pilastri
Struttura. Composta da pilastri di dimensione 20cmx20cm, da posizionare in base alle esigenze progettuali .
Caratteristica. Realizzazione di ampi spazi senza vincoli di luci, libertà progettuale nella forma tipologica.
2010/2011

## Slide 7
Cognento (MO): Sala condominiale
Progetto struttura - Studio Capellari
2010/2011

## Slide 8
San Giovanni In Persiceto (PO): Ampliamento civile abitazione
Progetto struttura - Studio Capellari

## Slide 9
Pannelli portanti XLAM Legno lamellare incrociato
Struttura. Pannelli composti da vari strati di tavole in legno massiccio messi insieme con colle sintetiche, da posizionare in base alle esigenze progettuali .
Caratteristica. Realizzazione di ampi spazi senza vincoli di luci, libertà progettuale nella forma tipologica.
2010/2011

## Slide 10
N° strati: 3 oppure 5 7 8
Spessori commerciali
Dimensioni commerciali:
(240/250/272/295)x1350 cm
Giunti verticali (pareti) Giunti orizzontali (solai)

## Slide 11
Tavola tipo Sistema a Pannelli
Copertura a giardino – travi in legno
Peso proprio travi 50 kg/m2
Doppio tavolato 20 kg/m2
Guaine + terreno 180 kg/m2
Tot. permanenti Gk 280 kg/m2
Accidentali
(neve – zona 1a, m=0,8 ) Qk 120 kg/m2
Totale Gk+Qk 400 kg/m2

## Slide 12
2009/2010
Fondazioni
VAM s.p.a. Progetto di un fabbricato secondo i principi dell’architettura biologica – Mirandola (MO)
Progetto struttura - Studio Capellari

## Slide 13
2009/2010

## Slide 14
2009/2010
Carichi
Carichi
Permanenti – Peso della struttura (sempre presenti)
Accidentali – (neve, peso delle persone, arredamento)

## Slide 15
2009/2010
Luce, Interasse
L(luce) = 5.30m
i(interasse) = 0.80m.
La fascia rossa è l’area di influenza del travetto.

## Slide 16
2009/2010
Casi di carico permanente
Copertura
Tetto a falde
Tetto piano
Tetto giardino

## Slide 17
2009/2010
Copertura a falde – travi in legno
Peso proprio travi 50 kg/m2
Isolamento 10 kg/m2
Tegole 60 kg/m2
Tot. permanenti Gk 120 kg/m2
Accidentali
(neve – zona 1a, m=0,8 ) Qk 120 kg/m2
Totale Gk+Qk 240 kg/m2
Tetto a falde
Tetto piano
Copertura piana – travi in legno
Peso proprio travi 50 kg/m2
Pacchetto copertura 50 kg/m2
Ghiaia 150 kg/m2
Tot. permanenti Gk 250 kg/m2
Accidentali
(neve – zona 1a, m=0,8 ) Qk 120 kg/m2
Totale Gk+Qk 370 kg/m2

## Slide 18
2009/2010
Copertura a giardino – travi in legno
Peso proprio travi 50 kg/m2
Doppio tavolato 20 kg/m2
Guaine + terreno 180 kg/m2
Tot. permanenti Gk 280 kg/m2
Accidentali
(neve – zona 1a, m=0,8 ) Qk 120 kg/m2
Totale Gk+Qk 400 kg/m2
Tetto giardino

## Slide 19
2009/2010
Casi di carico accidentale
I carichi accidentali in copertura sono riferiti alla neve è cambiano in relazione alle località.
Consideriamo come città Ferrara, Bari e Bolzano.
Accidentali neve:
Ferrara 120 Kg/mq
Bolzano 430 Kg/mq
Bari 80 Kg/mq

## Slide 20
2009/2010
Carico sismico

## Slide 21
2009/2010
Tabella di predimensionamento

## Slide 22
2009/2010
Vediamo come in base ai riferimenti delle città considerate, si ottiene il predimensionamento di una copertura a due falde.