###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: prof. Ruggeri

###### Prova d’esame del 14 settembre 2005

###### Esercizio 1

###### Siano date le due stringhe s e d (vettori di caratteri zero-terminati), definite come variabili esterne in un programma. Si scriva una sequenza di istruzioni in assembler che appenda la stringa d in coda alla stringa s.

char s[], d[];

Esempio:  situazione iniziale: 	s {'a','a','a','\0'}

d {'b','c','\0'}

situazione finale:	s {'a','a','a','b','c','\0'}

###### Esercizio 2

###### Un sistema basato sull’8086 è dotato di:

###### 2 chip da 32 KB di EPROM  x 8 bit agli indirizzi alti

###### 1 chip da 32 KB di RAM x 16 bit agli indirizzi bassi;

###### 2 chip da 16 KB x 8 bit di RAM mappato a partire dall'indirizzo 0xA4000;

###### Si scrivano le equazioni dei CS delle memorie con la decodifica completa e quella semplificata.

###### Esercizio 3

Si scriva in decimale l’indirizzo fisico del seguente riferimento in memoria eseguito da un 8088:

mov ds, 100

mov bx, 10

mov si, 20

mov ax, [bx + si – 50]

Tempo per la soluzione: 2 ore.

Ai fini del rispetto della legge 675/96, si chiede al candidato se acconsente alla eventuale pubblicazione del risultato del suo esame sul sito Web del corso.

Acconsento:    Sì [   ]   No [   ]

Nome, N° di matricola e Firma del candidato