###### Calcolatori Elettronici – Nuovo ordinamento

###### Docente: prof. Ruggeri

###### Prova d’esame del 06 dicembre 2006

###### Esercizio 1

Si scriva una procedura assembler per x86 per il test di integrità del segmento di ram utilizzato per lo stack.

Tale procedura deve scrivere in ogni cella dello stack il valore 0xAA55 e controllare se effettivamente è stato scritto tale valore (ovvero se non ci sono celle di RAM rotte), in caso positivo deve scrivere il valore 0x55AA e verificare che sia effettivamente stato scritto tale valore.

LA procedura può terminare al primo errore riconosciuto.

La procedura deve terminare:

- In caso di presenza di errori scrivendo il valore –1 su AX

- In caso di assenza di errori scrivendo 0 in AX.

###### Esercizio 2

###### Un sistema basato sull’8086 è dotato di:

###### 4 chip da 64 KB di EPROM  x 8 bit agli indirizzi alti

###### 2 chip da 128 KB di RAM x 16 bit agli indirizzi bassi;

###### 2 chip da 16 KB x 8 bit di RAM mappato a partire dall'indirizzo 0xA0000;

###### Si scrivano le equazioni dei CS delle memorie con la decodifica completa e quella semplificata. Si disegni lo schema circuitale comprendente le memorie, i bus e il microprocessore.

###### Esercizio 3

Si descriva brevemente l’interfacciamento di un microprocessore moderno con memorie a larghezza di dato 64 bit (8 byte). Descrivere in particolare quali bit del bus indirizzi sono collegati alle memorie e come è attuata la scelta dei byte da leggere/scrivere durante i cicli di bus che il microprocessore esegue per leggere/scrivere su tali memorie. Per descrivere l’esempio si supponga di avere un microprocessore con 32 bit di Bus indirizzi (A0,….A31).

Tempo per la soluzione 2 ore.