ESERCITAZIONE TRE

# Sistema di drenaggio urbano

Progettare il sistema di drenaggio urbano al servizio dell’area riportata in figura:

Dati:

Impermeabilità: 80%

φimp= 0.8; φperm= 0.1;

D.I.= 350 l/ab.die

Densità abitativa: 	600 ab/ha (Area1);

800 ab/ha (Area2);

800 ab/ha (Area3)

Coeff. Afflusso nera: Φ = 0.85;   Kmax=1.5;   Kmin=0.79

[l/s]

[l/s]

Ricevente hmax=102 m

Dati pluviometrici:

Altezze di precipitazione massime annue [mm] per le durate di 5’, 10’, 15’, 30’, 45’.

| Anno | Durata [min] |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 30 | 45 |
| 1989 | 5.65 | 10.65 | 14.85 | 17.05 | 20.95 |
| 1991 | 9.05 | 16.65 | 22.65 | 29.85 | 30.25 |
| 1992 | 4.85 | 10.25 | 12.15 | 21.05 | 23.25 |
| 1993 | 3.45 | 6.65 | 10.55 | 17.65 | 22.15 |
| 1994 | 8.05 | 13.25 | 16.75 | 20.65 | 31.35 |
| 1995 | 7.85 | 10.35 | 13.45 | 19.85 | 22.15 |
| 1997 | 7.65 | 16.45 | 21.65 | 38.65 | 41.85 |
| 1998 | 6.45 | 13.25 | 17.65 | 33.85 | 42.35 |
| 1999 | 4.85 | 9.45 | 13.45 | 22.85 | 28.85 |