## Slide 1
Il sequenziamento a ciclo termico (PCR asimmetrica)
Il sequenziamento automatizzato con marcatori fluorescenti
Sequenziamento DNA secondo Sanger

## Slide 3
1 Colorante - 4 Corse
Per ogni campione si eseguono 4 reazioni di PCR estensione separate (una per ogni ddNTP) utilizzando un unico colorante
1) Il sequenziamento a ciclo termico

## Slide 5
Denaturazione 94°C: ssDNA (stDNA)
Annealing 45°C: primer marcato con colorante fluorescente si appaia
Estensione 60-72°C: Taq DNA pol amplifica a partire dal primer, + dNTPs e ddNTP marcati
Cicli : 25-35
Lati : NON richiede troppo DNA templato
Lati : DNA polimerasi può incorporare pochi ddNTPs
1) Il sequenziamento a ciclo termico (PCR asimmetrica)

## Slide 6
SEQUENZIAMENTO DEL DNA (Sanger) (SEMI-AUTOMATIZZATO)

## Slide 7: Fluorofori (o Fluorocromo)
Si indicano quelle molecole che, dopo avere assorbito fotoni di una certa  (eccitandosi), emettono fluorescenza visibile.

## Slide 8: Stokes shift
(1819-1903)
Sir George Gabriel Stokes

## Slide 9
PCR (singolo locus)
MULTIPLEX PCR (più loci)

## Slide 10
Il sequenziamento a ciclo termico (PCR asimmetrica)
Il sequenziamento con marcatori fluorescenti
Sequenziamento DNA secondo Sanger

## Slide 12: Gli ingredienti in ogni provetta (PCR)
DNA stampo (dsDNA)
2 Oligonucleotidi complementari (1 primer marcato al 5’ fluorescente)
Taq polimerasi
Deossinucleotidi (dNTPs) più numerosi
Didesossinucleotidi (ddNTPs) marcati con diversi fluorocromi per ogni base

## Slide 13: Short Tandem Repeat (STR) Typing
Fluorescent
dye-labeled
primer
GATA
3′
5′
3′
5′
(Maternal)
(Paternal)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
STR Repeat Region
forward primer
hybridization region
reverse primer
hybridization region
PCR (singolo locus)

## Slide 15: PCR (singolo locus)

## Slide 16
Le molecole ottenute da ogni reazione vengono caricate su gel in 4 corsie parallele; la corsa viene letta per fluorescenza e grazie alla presenza del primer marcato in ogni frammento
Dye primer Labelling

## Slide 19: Gli ingredienti in ogni provetta (PCR)
DNA stampo (dsDNA)
2 Oligonucleotidi complementari
Taq polimerasi
Deossinucleotidi (dNTPs) più numerosi
Didesossinucleotidi (ddNTPs) marcati con diversi fluorocromi per ogni base

## Slide 20: Fluorescent Sanger Sequencing: “Dye-terminators”
Each of the 4 ddNTPs is labeled with a 4 fluorescent dye

## Slide 22
PCR (singolo locus)
MULTIPLEX PCR (più loci)

## Slide 23
SEQUENZIAMENTO DEL DNA – Sanger sequencing

## Slide 24: PCR Multiplex
PCR con più coppie di primer associati a fluorofori differenti nella stessa provetta

## Slide 25: 1)Estrazione 2) quantificazione del DNA 3) PCR multiplex 4) utilizzo di più sonde fluorescenti (fluorofori) 5) Separazione dei prodotti di PCR mediante elettroforesi capillare (elettroferogramma) 6) Interpretazione del dato grezzo
MULTIPLEX PCR (più loci)

## Slide 26
Le temperature di Tm dei vari primers devono essere simili
Software online:
Primer3Plus http://primer3plus.com/
2. Una valutazione sperimentale della concentrazione ottimale dei singoli primers è sempre necessaria
PCR Multiplex

## Slide 27
PRESENZA DI INIBITORI:
I reperti biologici possono essere mescolati con inibitori della PCR che non sempre vengono eliminati efficacemente
CONTAMINAZIONE IN LABORATORIO O IN FASE DI REPERTAZIONE:
a causa della sua elevata sensibilità, la PCR presenta un forte problema legato contaminazione
PCR Multiplex

## Slide 28: 1)Estrazione 2) quantificazione del DNA 3) PCR multiplex 4) utilizzo di più sonde fluorescenti (fluorofori) 5) Separazione dei prodotti di PCR mediante elettroforesi capillare (elettroferogramma) 6) Interpretazione del dato grezzo
PCR Multiplex

## Slide 30
Possono essere amplificati nella stessa reazione fino a 24 loci
A partire da 1 ng di DNA.
Multiplex PCR (+ Loci contemporaneamente)

## Slide 33
Sequenziamento automatico del DNA utilizza ddNTP con 4 diversi fluorocromi (Dye terminator).
Tutte e 4 le reazioni possono essere svolte in un’unica provetta simultaneamente.

## Slide 35: 07_03.jpg
Notes: 35
07_03.jpg

## Slide 37
biologia_3d_Sequenziamento_DNA_ita_1

## Slide 38
Il primo sequenziatore automatico, ABI370, venne presentato nel 1987 da Applied Biosystem. L’ABI370 funzionava tramite un nuovissimo metodo di elettroforesi capillare unita ad un analizzatore di fluorescenza, che consente di marcare le basi con colori differenti (A = Verde, C = Blu, G = Giallo e T = Rosso). Le fluorescenze colorate venivano poi identificate e visualizzate su un computer in un grafico formato da picchi di colori differenti. La metodica utilizzata per marcare il DNA è praticamente un’evoluzione del metodo di Sanger. Con i macchinari automatizzati si potevano sequenziare frammenti di circa 500.000 paia di basi al giorno, con una lunghezza massima per frammento di circa 600 basi.
I macchinari automatizzati riducevano significativamente la possibilità di errore.

## Slide 39
Sequenziatori Capillari
Richiede campioni privi di: sali, molecole cariche negativamente, proteine, detergenti e templates non marcati
1 Capillare
16 Capillari
96 Capillari
(Scala di Produzione)
Sequenziamento automatico

## Slide 40
l’intervento dell’operatore è minimo
il sistema carica automaticamente il capillare con il polimero di corsa
esegue la separazione elettroforetica
i frammenti marcati di DNA vengono rilevati man mano che corrono lungo il capillare
Sequenziatori Capillari

## Slide 41
Beckman CEQ 2000, 8 capillary
ABI Prism 3730, 96 capillary

## Slide 44
Fluorescent Sanger Sequencing: “Dye-terminators”

## Slide 45: 1)Estrazione 2) quantificazione del DNA 3) PCR multiplex 4) utilizzo di più sonde fluorescenti (Dye terminator) 5) Separazione dei prodotti di PCR mediante elettroforesi capillare (elettroferogramma) 6) Interpretazione del dato grezzo
PCR Multiplex

## Slide 46
Position of Forensic STRs Markers on Human Chromosomes
CODIS: COmbined DNA Index System

## Slide 47: Position of Forensic STR Markers on Human Chromosomes
CSF1PO
D5S818
D21S11
TPOX
D13S317
D7S820
D16S539
D18S51
D8S1179
D3S1358
FGA
TH01
VWA
13 Core U.S. STR Loci
AMEL
AMEL
Sex-typing
8 STR loci overlap between U.S. and Europe
1997
CODIS: COmbined DNA Index System

## Slide 48: Microsatelliti (STRs–Short tandem repeat o SSR Simple sequence repeat)
Attualmente il CODIS USA: 13 microsatelliti selezionati a partire da 17 loci candidati sulla base della loro variabilità e facilità di interpretazione.
UK e alcuni altri stati Europei: 10 STR, 8 dei quali in comune con il CODIS

## Slide 49: Categories for STR Markers
Category | Example Repeat Structure | 13 CODIS Loci
Simple repeats: Contiene unità identiche di identiche lunghezza e sequenza | (GATA)(GATA)(GATA) | TPOX, CSF1PO, D5S818, D13S317, D16S539
Simple repeats with non-consensus alleles (e.g., TH01 9.3) | (GATA)(GAT-)(GATA) | TH01, D18S51, D7S820
Repeats composito: comprende unità semplici di repeats, adiacenti pari a 2 o + | (GATA)(GATA)(GACA) | VWA, FGA, D3S1358, D8S1179
Repeats complesso: contiene diversi blocchi di unità variabile | (GATA)(GACA)(CA)(CATA) | D21S11
These categories were first described by Urquhart et al. (1994) Int. J. Legal Med. 107:13-20

## Slide 50
I kit commerciali (Applied Biosystems e Promega) permettono di coamplificare (PCR multiplex) i 13 marcatori molecolari (STRs) del CODIS
I kit commerciali sono in continua «evoluzione»: >> numero di loci (multiplex PCR): STR, mini STR, Y-STR ecc.
Kit commerciali

## Slide 51: 29 Autosomal STR Markers
TPOX CSF1PO D5S818 D7S820 D13S317 FGA
vWA D3S1358 D8S1179 D18S51 D21S11 TH01 D16S539 D2S1338 D19S433
Penta D Penta E
Present in Commercial STR Multiplex Kits
U.S. Europe
FGA
vWA D3S1358 D8S1179 D18S51 D21S11 TH01 D16S539 D2S1338 D19S433
D12S391 D1S1656 D2S441 D10S1248 D22S1045 SE33
13 CODIS loci
7 ESS loci
5 loci adopted in 2009 to expand to 12 ESS loci
ESS = European Standard Set
3 miniSTR loci developed at NIST
Other Loci D6S1043 F13B F13A01 FESFPS LPL
Penta C
Chinese locus
CS7 kit

## Slide 53: Commercially Available STR Kits
Applied Biosystems (18)
AmpFlSTR Blue (1996)
AmpFlSTR Green I (1997)
Profiler (1997)
Profiler Plus (1997)
COfiler (1998)
SGM Plus (1999)
Identifiler (2001)
Profiler Plus ID (2001)
SEfiler (2002)
Yfiler (2004)
MiniFiler (2007)
SEfiler Plus (2007)
Sinofiler (2008) – China only
Identifiler Direct (2009)
NGM (2009)
Identifiler Plus (2010)
NGM SElect (2010)
GlobalFiler (2012)
Promega Corporation (17)
PowerPlex 1.1 (1997)
PowerPlex 1.2 (1998)
PowerPlex 2.1 (1999)
PowerPlex 16 (2000)
PowerPlex ES (2002)
PowerPlex Y (2003)
PowerPlex S5 (2007)
PowerPlex 16 HS (2009)
PowerPlex ESX 16 (2009)
PowerPlex ESX 17 (2009)
PowerPlex ESI 16 (2009)
PowerPlex ESI 17 (2009)
PowerPlex CS7 (2009)
PowerPlex 18D (2011)
PowerPlex Y23 (2012)
PowerPlex 21 (2012)
PowerPlex Fusion (2012)
Qiagen (10) kits in 2010 Primarily selling kits in Europe Due to patent restrictions
cannot sell in U.S.
Investigator kits
ESSplex
ESSplex SE
Decaplex SE
IDplex
Nonaplex ESS
Hexaplex ESS
HDplex
Triplex AFS QS
Triplex DSF
Argus X-12
>1/3 of all STRs kits were released in the last four years

## Slide 54
GlobalFiler STR Kit
http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applications/Human-Identification/globalfiler_str_kit.html
Launched Friday, September 14, 2012

## Slide 55: Applied Biosystems GlobalFiler
FGA
A
D18S51
D19S433
D8S1179
D21S11
D3S1358
TH01
D2S1338
D22S1045
D2S441
SE33
100 bp
400 bp
200 bp 300 bp
D1S1656
D12S391
D10S1248
D5S818
D13S317
D7S820
vWA D16S539 CSF1PO
Y
DYS391
TPOX
24plex
6-FAM
VIC
NED
TAZ
SID
24 STRs loci in 6 fluorocromi (3500 instrument use only)
  GlobalFiler express: Single Source Samples: 40 min/amplification
  GlobalFiler Casework: Casework Samples: 80 min/amplification
Largest products <460 bp, 10 markers <220 bp (miniSTRs)
Allelic ladder includes 343 total alleles

## Slide 56
PowerPlex Fusion
http://www.promega.com/products/pm/genetic-identity/powerplex-fusion/
Launched Friday, September 14, 2012

## Slide 57: Promega PowerPlex FUSION
FGA
A
vWA
D18S51
D19S433
D8S1179
D21S11
D3S1358
TH01
D16S539
D2S1338
D22S1045
Penta E
100 bp
400 bp
300 bp
200 bp
D12S391
D1S1656 | D2S441 | D10S1248 |  | D13S317
D5S818
D7S820
CSF1PO
DYS391
TPOX
24plex
FL
JOE
TMR-ET
CXR-ET
Penta D
24 STR loci in 5 fluorocromi (3130 and 3500 instrument use)
Direct amplification and casework capabilities: 85 min/amp for both (one kit)
Largest products <500 bp
Full profiles using 100 pg DNA at 30 cycles

## Slide 60: LADDER ALLELICO
Il Ladder è l’insieme degli alleli di un locus rilevati nella popolazione generale.
Assegna ad un determinato allele un nome univoco.

## Slide 61: La tipizzazione degli alleli degli STRs viene effettuata comparando il campione ad un ladder allelico

## Slide 62
STR Analysis

## Slide 63: 13 loci STRs (CODIS) comunemente indagati
STR
Profilo
D8S1179
9-14
D21S11
28-30
D7S820
12-12
CSF1PO
12-12
D3S1358
15-17
TH01
6-7
D13S317
9-12
D16S539
12-12
D2S1338
23-24
D19S433
14-14
VWA
17-19
TPOX
8-8
D18S51
16-16
ame
XY
D5S818
11-12
FGA
20-22
PROFILO STR COMPLETO DI UN SOGGETTO, che si traduce in una coppia di numeri (n°=repeats=allele) per ciascun STRs

## Slide 65: 1)Estrazione 2) quantificazione del DNA 3) Amplifcazione PCR multiplex 4) utilizzo di sonde fluorescenti (fluorofori) 5) Separazione dei prodotti di PCR mediante elettroforesi capillare (elettroferogramma) 6) Interpretazione del dato grezzo
Come si genera un profilo STR???

## Slide 66
Con l’avvento dei sequenziatori automatici, si è iniziato a fare tutto in un’unica miscela di reazione, etichettando ogni base azotata con una molecola fluorescente di colore diverso; inoltre, i frammenti si separano in tubi capillari, con un lettore ottico che registra il colore emesso dal DNA al suo passaggio.

## Slide 67
1
2
3
4
5
6

## Slide 68
Raw data
GENESCAN divide i dati grezzi in un elettroferogramma separato per ciascun colore
  Blue
  Green
  Yellow
  Red
GENOTYPER identifica i differenti loci;
per ciascuno di essi riconosce gli alleli facendo riferimento ad uno standard di PM e a un ladder allelico
3
4

## Slide 69: Dati grezzi
D3S13
58
VWA
FGA
8S1179
D
21S11
D
D18S51
D5S818
D13S317
D7S820
Ameloge
Dati processati

## Slide 70
ELETTROFEROGRAMMA

## Slide 71
ELETTROFEROGRAMMA